# TAS1700系列，非管理型安防交换机

## 产品概述

TAS1700系列是TG公司推出的新一代非网管安防交换机，目前推出4个型号：TAS1726GF、TAS1710GF、TAS1708、TAS1708G、TAS1709-P。TAS1700提供简单便利的安装维护手段和丰富的业务特性，助力用户打造安全可靠的高性能安防网络，可广泛应用于中小企业、园区、酒店、学校等安防接入场景。

## 产品外观

| TAS1726GF 24个10/100/1000M电口； 2个千兆SFP独立光口； |  |
| --- | --- |
| TAS1710GF 8个10/100/1000M电口； 2个千兆SFP独立光口； |  |
| TAS1708 8个10/100M电口； 外置DC电源：5V/0.6A； |  |
| TAS1708G 8个10/100/1000M电口； 外置DC电源：5V/0.6A； |  |
| TAS1709-P 非管理型，外置电源 8个10/100M（8个POE口）电口，1个10/100M电口； IEEE 802.3af/at标准，单端口最大30W； 外置DC电源52V/1.85A，总功率96W； |  |

## 产品特点

- 无阻塞高速转发

TAS1700系列交换机所有端口提供二层线速交换的能力，保证所有端口无阻塞地进行报文转发。

- 省心，稳定节能：

无风扇静音设计，降低整机功耗的同时，让您免除噪音的烦扰；

支持端口低耗电闲置模式，大幅度降低功耗；

- 一键配置，简单高效：

一键隔离，防止端口不良互访，防止广播风暴和DHCP欺骗；

一键聚合，端口隔离提高网络带框，优化负载均衡；

## 产品规格

| 项目 | TAS1726GF | TAS1710GF | TAS1708 | TAS1708G | TAS1709-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定端口 | 24个10/100/1000M电口 | 8个10/100/1000M电口 | 8个10/100M电口 | 8个10/100/1000M电口 | 8个10/100M电口（POE/POE+） |
|  | 2个千兆SFP光口 | 2个千兆SFP光 | N/A | N/A | 1个10/100M电口 |
| 交换容量 | ≥52Gbps | ≥20Gbps | ≥1.6Gbps | ≥16Gbps | ≥1.8Gbps |
| 包转发率 | 39Mpps | 15Mpps | 1.2Mpps | 12Mpps | 1.34Mpps |
| 供电标准 | N/A | N/A | N/A | N/A | af/at |
| 最高输出功率 | N/A | N/A | N/A | N/A | 30W |
| 总功率 | N/A | N/A | N/A | N/A | 96W |
| POE脚位 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/2(+)，3/6(-) |
| 工作温度 | -20~50°C | -20~50°C | 0~40°C | 0~40°C | 0~40°C |
| 存储温度 | -40~70°C |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |
| 外观尺寸 | 440(L)×215(W)×44(H)mm | 230(L)*154(W)*44(H)mm | 140(L)*80(W)*23(H)mm | 140(L)*80(W)*23(H)mm | 234(L)*104(W)*28(H)mm |
| 整机重量 | <4Kg | <1.5Kg | <0.5Kg | <0.5Kg | <1Kg |
| 输入电压 | AC：110～240V/50～60Hz |
| 整机功耗 | <30W | <10W | 5W | 5W | 10W |
| 支持协议标准 | N/A | N/A | N/A | N/A | IEEE 802.3af，以太网供电POE标准 |
|  | N/A | N/A | N/A | N/A | IEEE 802.3at，以太网供电POE+标准 |
|  | IEEE 802.3,10BASE-T以太网； |
|  | IEEE 802.3u,快速以太网标准； |
|  | IEEE 802.3ab,千兆以太网标准； | N/A |
|  | IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准； | N/A |
|  | IEEE 802.3x,全双工以太网数据链路层流控； |
|  | IEEE 802.3az,EEE高效节能以太网标准； |
| MAC地址 | 支持8K MAC地址表； |
|  | 支持自动更新，双向学习； |
| 传输速率 | 以太网： 10Mbps （半双工）；20Mbps（全双工）； |
|  | 快速以太网：100Mbps （半双工）；200Mbps（全双工）； |
|  | 千兆以太网：2000Mbps（全双工）； |
| 物理介质 | 10/100Base-TX：3/4/5类双绞线，支持最大传输距离100m |
|  | 1000Base-T：5类双绞线，支持最大传输距离100m | N/A |
|  | 1000Base-SX：波长850nm的光纤，支持最大传输距离550m | N/A |
|  | 1000Base-LX：波长1310nm或1550nm的光纤，支持最大传输距离80km | N/A |
| 网线线序 | 支持Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |
| 协商模式 | 支持端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |
| Vlan隔离 | N/A | N/A | 支持2-8口，1口 | 支持2-8口，1口 | 支持1-8口，9口 |
| 端口聚合 | 支持25口、26口 | N/A | N/A | N/A |

## 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| TAS1726GF | 24个10/100/1000M电口；2个千兆SFP光口； |
| TAS1710GF | 8个10/100/1000M电口；2个千兆SFP光口； |
| TAS1708 | 8个10/100M电口；外置DC供电； |
| TAS1708G | 8个10/100/1000M电口；外置DC供电； |
| TAS1709-P | 8个10/100M电口（POE/POE+），1个10/100M电口；总功率96W，外置DC供电； |
| 光纤模块 | 模块信息 |
| SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1550 | 千兆SFP单模模块-(1550nm,80km,LC) |
| SFP-GE-T | 千兆光转电模块 |

## 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-86963722/66/99 传真 ：0755- 86963733 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 总部地址 ：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋 工厂地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20180322